GOYEN电磁阀工作原理：

GOYEN电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔连接不同的油管，腔中间是活塞，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件，属于执行器，并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种，不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用，最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。

GOYEN部分产品类别：电磁先导阀、压力气包、电磁脉冲阀、不锈钢电磁脉冲阀、压差式脉冲控制器、时序式脉冲控制仪、防爆电磁阀、电磁脉冲阀、MECAIR不锈钢电磁脉冲阀、法兰连接电磁脉冲阀、双闷头连接电磁脉冲阀、压差脉冲控制仪、防尘/防爆电磁导阀组装盒、工业控制阀线圈、气/电控球阀、燃气控制阀、在线烟气排放浊度/浓度监测仪、超标排放在线监测报警器、水质监测传感器、在线水质分析仪、在线总磷成份水质分析仪。

GOYEN脉冲除尘阀的原理：高压气从进气口接入， 进入下气室，1、当脉冲阀未得电时，气体通过上下两壳体的恒压管道以埋没式脉冲阀埋没式GOYEN脉冲阀及其中的节流孔进入减压室，由于阀芯在弹簧的作用下堵住泄压孔，气体不会排出，令减压室和下气室的压力一致，而在弹簧作用下，GOYEN膜片将喷吹口堵住，气体不会冲出。2、当脉冲阀得电时，阀芯在电磁力作用下向上抬起，泄压孔打开，气体喷出，由于恒压管道节流孔的作用，泄压孔的流出速度大于减压室恒压管气体的流入速度，令减压室压力低于下气室的压力，下气室的气体将膜片顶起，打开喷吹口，进行气体喷吹。

GOYEN安装方法：

(1) MM 阀直接安装在气包外壁的法兰座上，喷吹管横穿过气包，按照高原图纸所示进行安装。

(2) 按照阀门说明书配对适当的喷吹管和安装件，尽量避免将阀门倒装在气包的底部。

(3) 如果阀门配置出气管和闷头连接器，闷头连接器仅用于密封用途，不可以作为结构支撑部件用途。

不可以单独依靠闷头连接器固定喷吹管和气包。喷吹管和气包都必须另外独立固定。

(4) 拧紧闷头螺母，最大扭力为 20 Nm。

(5) 拧紧出气管，扭力为 20 Nm。

(6) 连接控制电线到每个 CA 电控阀的接线座中，注意入线口不能朝上防止雨水流入。或者通过接头和

一段尼龙管连接 RCA 气控阀和电磁组装盒（见《RCA 气控脉冲阀安装方法》 ） 。

(7) 确保提供的压缩气气源干净及干燥。

(8) 给气包系统提供适中的气压并检查是否有安装泄漏（可刷上肥皂水，检查接口是否产生气泡） 。

(9) 对系统进行压力充气（阀门的耐压范围是 0.3～8.6 bar） ，建议对气包充气最高压力 8 公斤。

(10) 测试脉冲阀的喷吹次序，测听所有的先导阀是否操作正常，脉冲喷吹声音是否清脆。

GOYEN电磁脉冲阀的维护和修复：

1、弹簧损坏，脉冲阀阀芯上的弹簧容易损坏，造成的表象是脉冲阀长期向喷吹口放气，处理方式是更换弹簧。

2、胶垫损坏，使用时间长了以后，脉冲阀阀芯上的胶垫容易损坏，造成的表象是脉冲阀长期向喷吹口放气，处理方式是更换胶垫。

3、阀芯污垢，由于进气不清洁，造成阀芯处的污垢积结，造成的表象是喷吹口长期进气或者得电后脉冲阀不动作，处理方式是清洗阀芯。

4、膜片损坏，长期工作后，膜片易疲劳、氧化等，造成的表象是泄压口长期放气，脉冲阀不工作，处理方式是更换膜片。

5、节流孔堵塞或损坏，进气不清洁易导致节流孔堵塞，表象是脉冲阀长期向喷吹口放气，处理方式是清洗节流孔;节流孔损坏或缺失，令节流孔失去截留作用，导致泄压不正常，表象是得电后脉冲阀有动作，泄压口放气，但脉冲阀不进行喷吹，处理方式是个更换节流孔。